Εισαγωγή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τμήμα (α)

Test Εξαμήνου – 22.1.2004

Απαντήσεις

(α).

(i) Κώδικας Χ-3

1000100110000111

Χωρίζουμε το δυαδικό αριθμό: 1000-1001-1000-0111

| Μορφή Χ-3 | Δυαδική μορφή | Δεκαδική μορφή |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 0101 | 5 |
| 1001 | 0110 | 6 |
| 1000 | 0101 | 5 |
| 0111 | 0100 | 4 |

Άρα, παριστά τον αριθμό 5654

(i) Κώδικας Gray

1000100110000111

Χωρίζουμε το δυαδικό αριθμό: 1000-1001-1000-0111

| Μορφή Gray | Δυαδική μορφή |
| --- | --- |
| 1000 | Αφήνουμε το πρώτο ψηφίο ως έχει | 1_ _ _ | 1111 |
|  | Το επόμενο ψηφίο 1000 έχει περιττό πλήθος μονάδων αριστερά του. Άρα γίνεται 1. | 11_ _ |  |
|  | Το επόμενο ψηφίο 1000 έχει περιττό πλήθος μονάδων αριστερά του. Άρα γίνεται 1. | 111_ |  |
|  | Το επόμενο ψηφίο 1000 έχει περιττό πλήθος μονάδων αριστερά του. Άρα γίνεται 1. | 1111 |  |

| Μορφή Gray | Δυαδική μορφή |
| --- | --- |
| 1001 | Αφήνουμε το πρώτο ψηφίο ως έχει | 1_ _ _ | 1110 |
|  | Το επόμενο ψηφίο 1001 έχει περιττό πλήθος μονάδων αριστερά του. Άρα γίνεται 1. | 11_ _ |  |
|  | Το επόμενο ψηφίο 1001 έχει περιττό πλήθος μονάδων αριστερά του. Άρα γίνεται 1. | 111_ |  |
|  | Το επόμενο ψηφίο 1001 έχει περιττό πλήθος μονάδων αριστερά του. Άρα γίνεται 0. | 1110 |  |

| Μορφή Gray | Δυαδική μορφή |
| --- | --- |
| 0111 | Αφήνουμε το πρώτο ψηφίο ως έχει | 0_ _ _ | 0101 |
|  | Το επόμενο ψηφίο 0111 έχει άρτιο πλήθος μονάδων αριστερά του. Άρα μένει 1 | 01_ _ |  |
|  | Το επόμενο ψηφίο 0111 έχει περιττό πλήθος μονάδων αριστερά του. Άρα γίνεται 0. | 010 _ |  |
|  | Το επόμενο ψηφίο 0111 έχει άρτιο πλήθος μονάδων αριστερά του. Άρα μένει 1. | 0101 |  |

| Μορφή Gray | Δυαδική μορφή | Δεκαδική μορφή |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 1111 | 15 |
| 1001 | 1110 | 14 |
| 1000 | 1111 | 15 |
| 0111 | 0101 | 5 |

Άρα, παριστά τον αριθμό 1514155

Ο αριθμός είναι αρνητικός λόγω της μονάδας που βρίσκεται στην αρχή του αριθμού. Βρίσκουμε το συμπλήρωμα του αριθμού 1000100110000111 και προσθέτουμε μια δυαδική μονάδα:

που είναι ο αριθμός 30329.

(β). Για να είναι οικουμενική η πύλη NAND θα πρέπει οι πύλες NOT, AND και OR να κατασκευάζονται μόνο από την NAND.

Η πύλη NOT προκύπτει από την πύλη NAND ως εξής:

| A | A | AND | NAND |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Δηλαδή: Α NAND Α =

Η πύλη AND προκύπτει από την πύλη NAND ως εξής:

| A | B | NAND |  | AND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Δηλαδή:

Η πύλη OR προκύπτει από την πύλη NAND ως εξής:

| A | B |  |  |  |  | OR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Δηλαδή:

Για την ακόλουθη συνδυαστική διάταξη:

Προκύπτει ο παρακάτω πίνακας αληθείας:

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Ο χάρτης Karnaugh της λογικής συνάρτησης

θα είναι ο ακόλουθος:

|  |  |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10ος | 11ος |  |
|  | 12ος | 9ος | 5ος | 8ος | Β |
| Α | 6ος | 3ος | 1ος | 2ος |  |
|  |  |  | 4ος | 7ος |  |
|  |  | D |  |  |

Η απλοποίηση των όρων 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, και 12 μας δίνει Β και η απλοποίηση των όρων 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 και 11 μας δίνει C. Συνεπώς:

Ο αντίστοιχος πίνακας αληθείας θα είναι ο:

| Α | Β | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

(β)

program application_of_praxis complex :: A(0:100), X(100) read *, n,e read *, (A(i),i=0,n) call equat(n,A,X,e,j) print *, (X(i),i=1,j) end program application_of_praxis

(α). Το πρόγραμμα θα είναι το εξής:

| 0 ΙΝΑ Α 1 STA A 200 2 STA 100#0 3 BZE Α 9 4 INA B 5 ADD B 100 6 STA B 100 7 SUB A #1 8 JMP 3 9 OUT B 10 HLT | Εισάγουμε στο συσσωρευτή(Σ) Α το πλήθος των αριθμών Αποθηκεύουμε το περιεχόμενο του Σ Α στην θέση μνήμης 200 Αποθηκεύουμε το 0 στη θέση μνήμης 100 Αν το περιεχόμενο του Σ Α είναι 0 πήγαινε στο 9 Εισάγουμε στο Σ Β ένα αριθμό Προσθέτουμε στο Σ το περιεχόμενο της μνήμης 100 Αποθηκεύουμε το περιεχόμενο του Σ Α στην θέση μνήμης 100 Αφαιρούμε από το Σ Α μία μονάδα Πήγαινε στο 3 Εκτύπωσε στο μέσο εξόδου το περιεχόμενο του Σ Β Τέλος |
| --- | --- |

(β)

program forologia integer :: klim(3) real :: tax(2) write(*,5);read *, n do j = 1, n write(*,7) j write(*,10);read *, inc write(*,20);read *, afor write(*,30);read *, nchil klim(1) = 216000;klim(2) = 756000;klim(3) = 2691000 do i = 1, 2 if (i == 2) inc = afor if (inc < 1200000) then tax(i) = inc*0.18 else if (inc < 3000000) then tax(i) = klim(1) + (inc - 1200000)*0.3 else if (inc < 7500000) then tax(i)=klim(1)+klim(2)+(inc-3000000)*0.43 else tax(i)=klim(1)+klim(2)+klim(3)+(inc-7500000)*0.5 endif enddo finaltax = tax(1) - tax(2) posomeiosis = 0 if (nchil == 3) then posomeiosis = finaltax*0.3 if (posomeiosis > 100000) posomeiosis = 100000 else if (nchil == 4) then posomeiosis = finaltax*0.4 if (posomeiosis > 200000) posomeiosis = 200000 else if (nchil > 5) then posomeiosis = finaltax*0.5 if (posomeiosis > 400000) posomeiosis = 400000 endif finaltax = finaltax - posomeiosis write(*,40), j, finaltax enddo 5 format ("Doste to plithos ton forologoumenon: ",\) 7 format (3/,"Doste ta stoixeia tou ",I2,"ou forologoumenou:",3/) 10 format ("Doste to sunoliko eisodima: ",\) 20 format ("Doste to aforologito poso: ",\) 30 format ("Doste to plithos ton teknon: ",\) 40 format (2/,"O sunolikos foros poy kaleitai na plirosei & o",i2,"os forologoumenos einai:",2/,30x,F12.2," drx.",5/) end program forologia